## Slide 1
STM32 ARM 임베디드 시스템
ADC1_IN0 아날로그 입력 Interrupt 변환 예제
STM32G0B1RE · PA0 / ADC Channel 0 · Regular Conversion · Interrupt Callback
CDS Sensor Analog Voltage
PA0 ADC1_IN0
ADC1 12-bit Convert
Callback Value Read
ADC 구조 · 샘플링/변환 · Polling vs Interrupt · Flow Chart · 주요 HAL 함수

## Slide 2
01 · Objectives
학습 목표
ADC를 인터럽트 방식으로 사용하는 전체 구조와 코드를 이해합니다.
ADC가 아날로그 전압을 디지털 값으로 변환하는 기본 원리를 설명할 수 있다.
ADC1_IN0, PA0, CDS 조도센서 입력의 관계를 코드 구조와 연결해 설명할 수 있다.
Polling 방식과 Interrupt 방식의 차이를 ADC 변환 완료 처리 관점에서 비교할 수 있다.
HAL_ADC_Init(), HAL_ADC_ConfigChannel(), HAL_ADC_Start_IT()의 역할을 구분할 수 있다.
ADC 변환 완료 interrupt → HAL_ADC_IRQHandler() → HAL_ADC_ConvCpltCallback() 흐름을 설명할 수 있다.
12-bit ADC 결과값을 전압 또는 센서 값으로 해석하는 기본 계산식을 적용할 수 있다.
핵심 질문: “ADC 변환이 끝났다는 사실을 CPU가 계속 확인할 것인가, 아니면 인터럽트로 통지받을 것인가?”

## Slide 3
02 · Architecture
예제의 전반적인 Architecture
CDS 센서의 아날로그 전압을 PA0에서 ADC1_IN0로 입력받고, 변환 완료 시 interrupt callback에서 값을 읽습니다.
CDS 조도센서 빛 → 전압
PA0 Pin Analog Input
ADC1_IN0 Channel 0
ADC1 Regular Conversion
Callback uwADCxConvertedValue
main() ADC Start_IT
ADC IRQ 변환 완료 통지
사용자 처리 값 저장/활용
이 구조의 핵심은 main loop가 변환 완료를 기다리며 blocking되지 않고, ADC 하드웨어가 완료 이벤트를 interrupt로 CPU에 알려준다는 점입니다.

## Slide 4
03 · ADC Concept
ADC 기본 개념
Analog-to-Digital Converter는 연속적인 전압을 일정 해상도의 숫자로 변환합니다.
Analog Input 0 ~ VREF
12-bit ADC 0 ~ 4095
Digital Value uint32_t
전압 계산식 Vin = ADC_Value × VREF / (2^Resolution - 1) 예: 12-bit, VREF=3.3V이면 Vin = ADC_Value × 3.3 / 4095
CDS 센서 회로에서는 조도 변화 → 저항 변화 → 분압 전압 변화 → ADC 값 변화로 이어집니다.

## Slide 5
04 · Polling vs Interrupt
ADC 입력 처리: Polling vs Interrupt
ADC 변환 완료를 확인하는 방식에 따라 프로그램 구조가 달라집니다.
Polling: CPU가 변환 완료 여부를 계속 확인
Interrupt: 변환 완료 시 ADC가 CPU에 알림
CPU
ADC
EOC?
CPU
ADC
EOC IRQ
HAL_ADC_PollForConversion() 같은 함수로 완료될 때까지 확인하거나 기다리는 구조
HAL_ADC_Start_IT()로 시작하고 완료 callback에서 결과값을 읽는 구조

## Slide 6
05 · Interrupt Structure
인터럽트 방식으로 바꾼 프로그램 구조
포트/채널은 PA0 / ADC1_IN0을 유지하고, 변환 완료 처리는 callback으로 이동합니다.
MX_GPIO_Init(); // PA0 analog input MX_ADC1_Init(); // ADC1 channel 0 HAL_ADCEx_Calibration_Start(&hadc1); HAL_ADC_Start_IT(&hadc1); while (1) { // ADC polling 없음 // uwADCxConvertedValue 사용 } void HAL_ADC_ConvCpltCallback(...) { uwADCxConvertedValue = HAL_ADC_GetValue(...); }
main loop는 ADC 완료를 기다리지 않음
ADC 완료 시 NVIC를 통해 ISR 진입
HAL Callback에서 변환값 읽기
필요하면 main loop에서 값 처리

## Slide 7
06 · ADC Initialization
ADC 초기화 코드 분석
ADC1을 12-bit, continuous conversion, software trigger, interrupt 방식으로 사용합니다.
Instance
ADC1
사용할 ADC peripheral 선택
Channel
ADC_CHANNEL_0
ADC1_IN0, PA0 입력
Resolution
ADC_RESOLUTION_12B
결과 범위 0 ~ 4095
DataAlign
RIGHT
변환값을 오른쪽 정렬
ContinuousConvMode
ENABLE
한 번 시작하면 연속 변환
ExternalTrigConv
ADC_SOFTWARE_START
소프트웨어로 변환 시작
EOCSelection
ADC_EOC_SINGLE_CONV
각 변환 완료마다 EOC 이벤트
DMAContinuousRequests
DISABLE
DMA 없이 interrupt로 처리
주의: 원본 예제는 STM32L0xx 형식이 섞여 있으므로, STM32G0 프로젝트에서는 CubeMX/HAL 버전에 맞는 ADC Init 필드명을 확인해야 합니다.

## Slide 8
07 · GPIO Analog Mode
PA0를 ADC 입력으로 설정하는 방법
ADC 핀은 디지털 입력/출력이 아니라 Analog mode로 설정해야 합니다.
GPIOA Clock Enable __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE()
PA0 Mode GPIO_MODE_ANALOG
No Pull GPIO_NOPULL
왜 Analog mode인가? 디지털 입력 버퍼를 끄고, 핀 전압이 ADC 샘플링 회로로 전달되도록 설정합니다. 불필요한 pull-up/down은 센서 분압 전압을 왜곡할 수 있으므로 일반적으로 NOPULL을 사용합니다.
센서 연결 전제: PA0 = ADC1_IN0 = CDS 조도센서 아날로그 출력

## Slide 9
08 · Interrupt Path
ADC Interrupt 처리 경로
ADC 변환 완료 이벤트가 HAL Callback까지 전달되는 순서입니다.
ADC Conversion Complete
ADC1_COMP_IRQn NVIC
ADC1_COMP_IRQHandler()
HAL_ADC_IRQHandler()
HAL_ADC_ConvCpltCallback()
Callback 내부 HAL_ADC_GetValue()로 DR 레지스터 값 읽기
전역 변수 저장 uwADCxConvertedValue 업데이트
강의 포인트: interrupt 방식에서는 while(1) 안에서 값을 읽는 것이 아니라, 변환 완료 callback이 호출될 때 결과값을 읽습니다.

## Slide 10
09 · Conversion Timing
샘플링 시간과 변환 시간
ADC 변환 시간은 ADC clock, sampling cycles, resolution conversion cycles에 의해 결정됩니다.
ADC Clock PCLK / Prescaler
Sampling Time 예: 39.5 cycles
Conversion 12-bit 변환 cycles
기본 계산식 Conversion Time ≈ (Sampling Cycles + ADC Conversion Cycles) / ADC Clock 예: ADC Clock = 16 MHz, Sampling = 39.5 cycles, 12-bit 변환이 약 12.5 cycles라면 약 52 cycles / 16 MHz ≈ 3.25 μs
센서 임피던스가 크면 sampling time을 너무 짧게 잡을 경우 ADC 샘플링 capacitor가 충분히 충전되지 않아 측정 오차가 커질 수 있습니다.

## Slide 11
10 · Flow Chart
전체 프로그램 Flow Chart
초기화, ADC 시작, interrupt callback 흐름을 함께 봅니다.
START
HAL_Init() / SystemClock_Config()
GPIOA PA0 Analog Init
ADC1 Init + Channel 0 Config
ADC Calibration
HAL_ADC_Start_IT()
while(1): other tasks
ADC EOC IRQ
HAL_ADC_IRQHandler()
ConvCpltCallback()
HAL_ADC_GetValue()
value variable update

## Slide 12
11 · Code Comparison
코드로 비교하는 ADC Polling ↔ Interrupt
기능은 같지만 완료 처리 위치가 달라집니다.
Polling 구조
Interrupt 구조
HAL_ADC_Start(&hadc1); while (1) { if (HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 10) == HAL_OK) { value = HAL_ADC_GetValue(&hadc1); } }
HAL_ADC_Start_IT(&hadc1); while (1) { // main task } void HAL_ADC_ConvCpltCallback(...) { value = HAL_ADC_GetValue(...); }
main loop가 완료 여부를 확인
callback이 완료 시점에 실행

## Slide 13
12 · Key Functions
주요 함수 기능 정리
ADC interrupt 예제에서 반드시 설명해야 할 함수들입니다.
HAL_Init()
HAL 초기화, SysTick/time base 및 low-level 초기화
SystemClock_Config()
MCU 클럭 설정, ADC peripheral clock의 기반 제공
MX_GPIO_Init()
PA0를 analog input, no pull로 설정
MX_ADC1_Init()
ADC1 instance, 해상도, prescaler, continuous mode 설정
HAL_ADC_Init()
ADC 초기화 구조체 값을 하드웨어 레지스터에 반영
HAL_ADCEx_Calibration_Start()
ADC 보정 수행, 측정 오차 감소
HAL_ADC_ConfigChannel()
Regular channel 0을 변환 순서에 등록
HAL_ADC_Start_IT()
ADC 변환을 interrupt mode로 시작
ADC1_COMP_IRQHandler()
ADC interrupt 발생 시 HAL_ADC_IRQHandler() 호출
HAL_ADC_ConvCpltCallback()
변환 완료 후 HAL_ADC_GetValue()로 결과값 읽기

## Slide 14
13 · Lab
실습 및 디버깅 포인트
ADC 값을 실제 센서 입력과 연결해 관찰합니다.
Watch 창에서 uwADCxConvertedValue가 계속 변하는지 확인한다.
CDS 센서에 빛을 비추거나 가리면서 ADC 값 변화를 관찰한다.
HAL_ADC_ConvCpltCallback()에 breakpoint를 걸어 interrupt 흐름을 확인한다.
ADC1_COMP_IRQHandler()가 프로젝트의 stm32g0xx_it.c에 포함되어 있는지 확인한다.
PA0가 analog mode인지, pull-up/down이 꺼져 있는지 확인한다.
12-bit 값 0~4095를 전압으로 변환해 센서 출력 전압과 비교한다.
밝기 변화 CDS 저항 변화
분압 전압 변화 PA0 analog input
ADC 값 변화 0 ~ 4095
주의: 센서 회로 방향에 따라 밝을수록 값이 증가하거나 감소할 수 있음

## Slide 15
14 · Common Issues
자주 발생하는 오류와 확인 사항
ADC interrupt 예제에서 학생들이 많이 놓치는 부분입니다.
ADC clock enable이 빠지면 HAL_ADC_Init() 또는 변환 시작이 정상 동작하지 않을 수 있다.
NVIC에서 ADC interrupt를 enable하지 않으면 callback이 호출되지 않는다.
IRQ Handler 안에서 HAL_ADC_IRQHandler(&hadc1)를 호출하지 않으면 HAL callback 경로가 끊긴다.
PA0를 analog mode가 아닌 input/output mode로 설정하면 안정적인 ADC 측정이 어렵다.
Continuous conversion을 사용할 때 callback 안에서 시간이 오래 걸리는 작업을 하면 다음 interrupt 처리에 영향을 줄 수 있다.
STM32L0 예제 코드를 STM32G0에 그대로 복사하면 ADC 초기화 필드명이 다를 수 있으므로 CubeMX 생성 코드를 기준으로 맞춰야 한다.
권장 구조: ISR/Callback에서는 값 저장만 짧게 수행하고, 필터링/판단/표시는 main loop나 별도 task에서 처리

## Slide 16
SUMMARY
ADC Interrupt 핵심 흐름
PA0 analog voltage → ADC1_IN0 conversion → EOC interrupt → callback value read
① GPIO PA0 Analog
② ADC Init 12-bit / CH0
③ Start_IT Non-blocking
④ Callback GetValue
ADC 강의의 핵심은 “아날로그 값을 숫자로 바꾸는 과정”과 “그 변환 완료를 어떤 방식으로 처리할 것인가”를 분리해서 이해하는 것입니다.
STM32G0B1RE · ADC1_IN0 · Interrupt Regular Conversion

## Slide 17
15 · ADC Resolution
12-bit ADC 해상도 — 0~4095의 4096 단계
STM32 ADC가 3.3 V 입력 범위를 12-bit 디지털 코드로 양자화하는 방법
12 bit 2¹² = 4096 단계
Digital Code 0 ~ 4095
VREF = 3.3 V 약 0.806 mV / LSB
1 LSB = VREF / 4096 = 3.3 V / 4096 ≈ 0.0008057 V = 0.806 mV ADC Code ≈ Vin / VREF × 4095
0 V
3.3 V
0
1024
2048
3072
4095
정확한 범위는 0~4095입니다. 0~4026이 아닙니다.

## Slide 18
16 · Voltage Divider
CDS 센서와 전압분배기(Voltage Divider)
CDS와 고정저항을 직렬 연결하여 저항 변화를 PA0의 전압 변화로 변환합니다.
예시 회로: 3.3 V → CDS → PA0 → Rfixed → GND
3.3 V
RCDS 조도에 따라 변화
PA0 ADC1_IN0
Rfixed 예: 10 kΩ
GND
PA0 전압 VPA0 = 3.3 × Rfixed / (RCDS + Rfixed)
중요: 이것은 ‘병렬 연결의 전압 분배’가 아니라, 두 저항을 직렬 연결한 전압분배기입니다.

## Slide 19
17 · Calculation Example
3.3 V 시스템에서 CDS 값을 ADC 코드로 계산하기
Rfixed = 10 kΩ인 예를 사용하여 센서 저항 → PA0 전압 → ADC 값을 계산합니다.
상태
RCDS
VPA0
12-bit ADC Code
해석
밝음 예시
2 kΩ
3.3×10/(2+10) = 2.75 V
2.75/3.3×4095 ≈ 3413
ADC 값 큼
중간 예시
10 kΩ
3.3×10/(10+10) = 1.65 V
1.65/3.3×4095 ≈ 2048
중간값
어두움 예시
100 kΩ
3.3×10/(100+10) = 0.30 V
0.30/3.3×4095 ≈ 372
ADC 값 작음
이 회로 방향에서는 CDS 저항이 작아지는 ‘밝은 상태’일수록 PA0 전압과 ADC 값이 커집니다.

## Slide 20
18 · Circuit Orientation
저항 위치가 바뀌면 ADC 값의 방향도 바뀐다
CDS가 GND 쪽에 위치하면 밝기와 ADC 값의 증가/감소 관계가 반대로 됩니다.
구조 A: 3.3V — CDS — PA0 — Rfixed — GND
구조 B: 3.3V — Rfixed — PA0 — CDS — GND
VPA0 = 3.3 × Rfixed / (RCDS + Rfixed)
VPA0 = 3.3 × RCDS / (Rfixed + RCDS)
밝아짐 → RCDS 감소 → VPA0 증가 → ADC 증가
밝아짐 → RCDS 감소 → VPA0 감소 → ADC 감소
따라서 ‘밝을수록 ADC 값이 큰가/작은가’는 CDS 센서 자체만으로 결정되지 않고 전압분배기 연결 방향에 의해 결정됩니다.

## Slide 21
19 · Sensor-to-Code Flow
센서 입력에서 소프트웨어 값까지의 전체 계산 흐름
물리량 → 저항 → 전압 → ADC 변환 → Interrupt Callback의 단계로 이해합니다.
빛의 세기 Illuminance
CDS 저항 RCDS 변화
전압분배 VPA0 계산
12-bit ADC 0~4095
Interrupt Callback 저장
소프트웨어 변환 예 Voltage = uwADCxConvertedValue × 3.3 / 4095.0
실습: 조도 변화에 따른 ADC raw value와 계산된 PA0 전압을 Watch 창 또는 UART로 함께 관찰