## Slide 12
ST Morpho(ST 모포)
ST마이크로일렉트로닉스(STMicroelectronics) 사의 STM32 Nucleo 개발 보드에 탑재된 독자적인 확장 핀 헤더(커넥터) 규격
일반적으로 임베디드 개발 보드에서 흔히 쓰이는 '아두이노 우노(Arduino Uno R3)' 핀 규격은 핀 수가 적어 MCU(마이크로컨트롤러)의 성능을 100% 활용하기 어려움.
이를 보완하기 위해 ST사는 보드 가장자리에 MCU의 모든 주변장치와 I/O(입출력) 핀에 접근할 수 있는 2열짜리 고밀도 핀 헤더인 ST Morpho를 배치
모든 I/O 핀 개방: STM32 마이크로컨트롤러가 가진 거의 모든 내부 기능(GPIO, SPI, I2C, UART, ADC 등)을 외부로 끌어내어 자유롭게 테스트할 수 있음.
전용 확장 보드(Shield) 연결: ST X-Nucleo 확장 보드나 모터 드라이버, 가속도 센서, 통신 모듈 등의 다양한 특수 하드웨어를 적층식으로 쉽게 연결해 프로토타입을 만들 수 있음
아두이노 규격과 공존: Nucleo 보드 안쪽에는 아두이노 핀 헤더가, 가장자리 바깥쪽에는 ST Morpho 헤더가 동시에 배치되어 있어 두 규격의 확장 보드를 선택하여 사용할 수 있음.

## Slide 19
Include Path 설정

## Slide 20
E:\files\STM32CubeG0-master\STM32CubeG0-master\Drivers\BSP\STM32G0xx_Nucleo_32
E:\files\STM32CubeG0-master\STM32CubeG0-master\Drivers\CMSIS\Device\ST\STM32G0xx
E:\files\STM32CubeG0-master\STM32CubeG0-master\Drivers\CMSIS\Include
E:\files\STM32CubeG0-master\STM32CubeG0-master\Drivers\STM32G0xx_HAL_Driver\Inc
Include Path 설정

## Slide 40
STM32 마이크로컨트롤러(특히 MCU 내부의 저전력 라인업인 STM32L 시리즈 등)에 탑재된 속도 조절이 가능한 내부 RC 오실레이터
칩 내부에 내장되어 있어 별도의 외부 크리스탈(부품) 없이도 MCU를 구동할 수 있게 해주며, 소모 전력과 처리 속도(주파수)를 상황에 맞춰 유연하게 변경할 수 있는 점이 특징
MSI(Multi-Speed Internal) 오실레이터
가벼운 가변 주파수: 하드웨어 설정(레지스터 조작)만으로 약 100kHz의 초저주파수부터 수십 MHz(모델에 따라 48MHz 이상)까지 주파수를 동적으로 변경할 수 있습니다.
초고속 기상(Wake-up): MCU가 저전력 모드(Stop/Standby)에서 깨어날 때, 외부 크리스탈(HSE)보다 훨씬 빠르게 안정화되어 즉시 코드를 실행할 수 있습니다.
저전력 최적화: 고성능이 필요 없을 때는 주파수를 낮추어 소모 전력을 극단적으로 줄일 수 있습니다.
: 전력 소모 (Power)
: 스위칭 활동 지수 (Activity factor)
: 부하 용량 (Capacitance)
: 전압 (Voltage)
: 주파수 (Frequency, 클럭)

## Slide 52
상태 플래그 설정값에 기반
  코어가 어떤 명령어를 실행할 지 여부를 제어 가능
  대부분의 명령어는 코어가 그것을 실행할 지 여부를 결정할 수 있는 조건 인자를 가짐
  명령어 실행 전 코어는 자신의 조건인자와 cpsr 상태 플래그를 비교
조건 니모닉
  Eq, ne, cs(carry set) hs(unsigned higher), cc(carry clear) lo(unsigned lower), mi(minus/negative), pl(plus/positive), vs(overflow), vc(no overflow), hi(unsigned higher), ls(unsigned lower), ge, lt, gt, le, al(always)

## Slide 54
Thumb is a 16-bit instruction set
  Optimised for code density from C code (~65% of ARM code size)
  Improved performance from narrow memory
  Subset of the functionality of the ARM instruction set
Core has additional execution state - Thumb
  Switch between ARM and Thumb using BX instruction
0
15
31
0
ADDS r2,r2,#1
ADD r2,#1
32-bit ARM Instruction
16-bit Thumb Instruction
For most instructions generated by compiler:
Conditional execution is not used
Source and destination registers identical
Only Low registers used
Constants are of limited size
Inline barrel shifter not used
Thumb 명령어

## Slide 55
Thumb-2 technology
  Enhancement to the Thumb instruction set.
  Adds 32-bit instructions that can be freely intermixed with 16-bit instructions in a program.
In terms of code density, Thumb-2 code core size reduced 26% than ARM.
In terms of performance, Thumb-2 25% faster than Thumb.
기존 instruction set에서 32비트 명령어의 code size 증가, 16비트명령어의 performance, 32비트와 16비트간 전환에 따른 performance 문제를 해결
Thumb2 명령어

## Slide 56
if (r0 == 0)
r1 = r1 + 1;
else
r2 = r2 + 1;
cmp r0, #0
ite EQ
addeq r1, #1
addne r2, #1
Thumb2 명령어

## Slide 57
예시)
IT 필드는 Thumb-2 명령어인 If-Then 블럭의 Condition과 명령어의 순서 번호를 가짐
  CMP R0, R1
  ITTEE EQ
  ADDEQ R2, R0, R1 ; R2 = R0 + R1
  ADDEQ R2, R0, R3 ; R2 = R0 + R3
  SUBNE R2, R0, R1 ; R2 = R0 - R1
  SUBNE R2, R0, R3 ; R2 = R0 - R3
R0 - R1 한 결과가 "0" 이면 ADDEQ 명령어 2개를 실행하고 "0" 이 아니면 SUBNE 명령어 2개를 실행 하라는 의미
if( R0 == R1 )
{
R2 = R0 + R1
R2 = R0 + R3
}
else
{
R2 = R0 - R1
R2 = R0 - R3
}

## Slide 58
RISC 프로세서가 명령어를 실행하는데 사용하는 메커니즘
  Fetch : 메모리에서 명령을 로드
  Decode : 실행한 명령어를 해독
  Execute : 명령어를 처리하고 그 결과를 레지스터에 저장
파이프라인
ARM7: 3단계, ARM9 : 5단계, ARM10 : 6단계
파이프라인 depth가 길어지면?
  각 단계에서 처리 가능한 일의 양이 감소
  더 높은 동작 주파수 실현 가능
  파이프라인 길이 증가  개별 명령어 실행 delay는 증가
  의존도 증가 : 각 stage 내 데이터가 서로 영향을 끼침
  명령어 스케쥴링 필요

## Slide 59
리셋
  When power is applied
정의되지 않은 명령
  프로세서가 명령어를 해석할 수 없을 때
소프트웨어 인터럽트
  프로세서가 SWI 명령을 만났을 때, OS service 요청
Prefetch abort
  프로세서가 올바른 접근권한 없이 특정 주소에서 명령어를 읽어들이려 시도할 때
Data abort
  Prefetch abort와 유사하나 명령어가 정확한 접근권한 없이 데이터 메모리를 접근하려 시도할 때 발생
예외 (exceptions)

## Slide 60
인터럽트 요청 (IRQ)
  외부 하드웨어가 프로세서의 일반 실행 흐름을 인터럽트 하고자 할 때
빠른 인터럽트 요청 (FIQ)
  빠른 응답을 필요로하는 하드웨어가 프로세서의 일반 실행 흐름을 인터럽트 하고자 할 때
예외 | 약자 | 벡터 주소 | 상위 벡터 주소
Reset | RESET | 0x00000000 | 0xffff0000
Undefined instr. | UNDEF | 0x00000004 | 0xffff0004
Software instr. | SWI | 0x00000008 | 0xffff0008
Prefetch abort | PABT | 0x0000000c | 0xffff000c
Data abort | DABT | 0x00000010 | 0xffff0010
Reserved | - | 0x00000014 | 0xffff0014
Interrupt request | IRQ | 0x00000018 | 0xffff0018
Fast interrupt req. | FIQ | 0x0000001c | 0xffff001c

## Slide 61
예외 발생시
  CPSR의 값을 SPSR_<mode>으로 복사
  CPSR 레지스터의 적절한 값을 설정
    ARM 상태로 전환
    예외 모드로 전환
    인터럽트 비활성화 (필요한 경우)
  LR_<mode> 레지스터에 복귀 주소 저장
  PC에 지정된 메모리 주소값을 넣는다
    이 주소값은 벡터 테이블의 특정 주소 영역 안에 있는 값임
예외 처리 후 복귀
  SPSR_<mode> 값을 이용해 CPSR 를 복구
  LR_<mode> 값을 이용해 PC를 복구

## Slide 62
AREA |.text|, CODE, READONLY
; Reset Handler
Reset_Handler PROC
EXPORT Reset_Handler [WEAK]
IMPORT SystemInit
IMPORT __main
LDR R0, =SystemInit
BLX R0
LDR R0, =__main
NMI_Handler PROC
EXPORT NMI_Handler [WEAK]
B .
ENDP
HardFault_Handler\
PROC
EXPORT HardFault_Handler [WEAK]
B .
ENDP
MemManage_Handler\
PROC
EXPORT MemManage_Handler [WEAK]
B .
ENDP
BusFault_Handler\
PROC
EXPORT BusFault_Handler [WEAK]
B .
ENDP
UsageFault_Handler\
PROC
EXPORT UsageFault_Handler [WEAK]
B .
ENDP
SVC_Handler PROC
EXPORT SVC_Handler [WEAK]
B .
ENDP
; Vector Table Mapped to Address 0 at Reset
AREA RESET, DATA, READONLY
EXPORT __Vectors
__Vectors DCD __initial_sp ; Top of Stack
DCD Reset_Handler ; Reset Handler
DCD NMI_Handler ; NMI Handler
DCD HardFault_Handler ; Hard Fault Handler
DCD MemManage_Handler ; MPU Fault Handler
DCD BusFault_Handler ; Bus Fault Handler
DCD UsageFault_Handler ; Usage Fault Handler
DCD 0 ; Reserved
DCD 0 ; Reserved
DCD 0 ; Reserved
DCD 0 ; Reserved
DCD SVC_Handler ; SVCall Handler
DCD DebugMon_Handler ; Debug Monitor Handler
DCD 0 ; Reserved
DCD PendSV_Handler ; PendSV Handler
DCD SysTick_Handler ; SysTick Handler
; External Interrupts
DCD WDT_IRQHandler ; 16: Watchdog Timer
DCD TIMER0_IRQHandler ; 17: Timer0
DCD TIMER1_IRQHandler ; 18: Timer1
DCD TIMER2_IRQHandler ; 19: Timer2
DCD TIMER3_IRQHandler ; 20: Timer3
DCD UART0_IRQHandler ; 21: UART0
ARM FW startup.s 파일 일부